## Slide 1: Sistemas Solares y optimizacion
Autor:
Mateo Fernando Herran Murcia
Universidad de Antioquia
Facultad de ingenieria
4septiembre 2025

## Slide 2: Introducción y Objetivo
Problema: En la transición energética, es crucial entender el rendimiento de los paneles solares para optimizar su instalación y operación.
Solución: Desarrollamos un software en Python que analiza datos reales de sensores y los compara con un modelo teórico.
Objetivo: Evaluar la eficiencia de los paneles solares, identificar factores que afectan su rendimiento y validar la precisión de nuestro modelo.

## Slide 3: Conceptos Claves
Irradiancia (W/m2): Es la potencia de la radiación del sol que llega a una superficie.
Constante Solar: La máxima potencia solar que llega a la atmósfera de la Tierra, aproximadamente 1361 W/m2.
Ángulo de inclinación (β): El ángulo con el cual se instala un panel solar
Ángulo de azimut (γ): La dirección horizontal a la que apunta el panel.

## Slide 4: Librerias necesarias
Pandas: Para leer y organizar los datos. Ejemplo:
Numpy: Para usar operaciones matematicas
Matplotlib: Para poder graficar los resultados
Os y glob: Para encontrar automáticamente los
archivos de datos, sin necesidad de rutas fijas.
Geopy: Para obtener la latitud de la ciudad.
Datetime: Se usa para poder usar intervalos de tiempos definidos

## Slide 5: Preparación de Datos
Fuente de Datos: El software lee datos de archivos de Excel.
Forma de datos: El archivo de Excel debe tener en la columna 0 la fecha y hora de la muestra, las siguientes columnas tienen que ser datos de un sensor solar, el software puede analizar mas de un sensor al tiempo.

## Slide 6: Los Cálculos
El corazón del software: El programa utiliza el coseno del angulo de incidencia y la constante solar para calcular la irradiancia teórica en cada momento.
Paso a paso: Para conseguir el angulo de incidencia usamos la latitud, el angulo del panel , el azimut y el angulo del horario

## Slide 7: Irradiancia y Eficiencia
Irradiancia Teórica: Se calcula multiplicando la constante solar por el coseno del ángulo de incidencia.
La eficiencia: Se obtiene dividiendo la irradiancia real (de los sensores) entre la teórica (del modelo).

## Slide 8: Visualización
Usamos Matplotlib para generar gráficos que permiten una comparación visual del rendimiento.

## Slide 9: Contexto del Análisis
Los datos son hipotético, se usan únicamente para demostrar que el software creado funciona
Ubicación: Medellín, Colombia (Latitud: 6.27°).
Configuración del Panel: Inclinación de 15° y dirección sur (180°).
Muestras: Datos de un mes de los sensores AH3 y LSParking.

## Slide 10: Análisis de Irradiancia - Sensor AH3
Podemos ver que la eficiencia es bastante baja (13,54%) por lo tanto concluimos que son sensors thim- film

## Slide 11: Análisis de Irradiancia - Sensor LSParking
Al tener una eficiencia superior al 30% concluimos que son sensores de laboratorio

## Slide 12: Comparación de Eficiencia
Al comparar ambos sensores concluimos que el sensor LSParking tiene un rendimiento mayor

## Slide 13: Altitud del Sol vs. Rendimiento
Podemos observer que la altitude del sol corresponde a los picos de irradiacion de los sensores

## Slide 14: Conclusiones
En conclusión, el presente estudio demostró la efectividad del software desarrollado para modelar y evaluar el rendimiento de paneles solares.
Se demostró que el sensor LSParking tuvo un rendimiento superior y una mayor eficiencia en comparación con el sensor AH3.

## Slide 15: Recomendaciones a futuros estudios
Para futuros estudios, se recomienda utilizar el software con datos a largo plazo para evaluar la eficiencia estacional.
Sería beneficioso integrar variables ambientales adicionales, como la temperatura y la velocidad del viento, para obtener un modelo de predicción más preciso.